## Slide 1: 7.6 模型机的微程序控制器设计
7.6.1 微指令编码设计
7.6.2 微地址形成逻辑
7.6.3 微程序设计举例
微程序：是实现程序的一种手段，具体就是bai将一条机器指令编写成一段微程序。在有微程序的系统中，当CPU执行机器指令时，会在控制存储器里寻找与该机器指令对应的微程序，取出相应的微指令来控制执行各个微操作，从而完成该程序语du句的功能。
微指令：是指在微程序控制的计算机中，同时发出zhi的控制信号所执行的一组微操作。
微命令：即控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令 。在微指dao令的控制字段中，每一位代表一个微命令。

## Slide 2: JUC-II模型机结构

## Slide 3: JUC-II模型机指令系统
指令格式
三字指令 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
第一字 | OP |  | Ms |  | Rs |  | Md |  | Rd | 
第二字 | 源操作数中的常数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
第三字 | 目的操作数中的常数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
双字指令 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
第一字 | OP |  | Ms |  | Rs |  | Md |  | Rd | 
第二字 | 源操作数或目的操作数中的常数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
单字指令 | OP |  | Ms |  | Rs |  | Md |  | Rd | 

## Slide 4: JUC-II模型机指令系统
寻址方式
寻址方式 | 助记符 | 寻址方式编码 |  | 
 |  | M(3位) | Rn（3位） | 
寄存器寻址 | Rn | 000 | 寄存器号 | 
寄存器间接寻址 | (Rn) | 001 | 寄存器号 | 
寄存器自增间接寻址 | (Rn)+ | 010 | 寄存器号 | 
立即寻址 | #imm | 011 |  | 
直接寻址 | addr | 100 |  | 
间接寻址 | (addr) | 101 |  | 
变址寻址 | D (Rn) | 110 | 寄存器号 | 
相对寻址 | D (PC) | 111 |  | 

## Slide 5: JUC-II模型机指令系统
指令编码

## Slide 6: JUC-II模型机的微程序控制器及时序系统

## Slide 7: 7.6.1 微指令编码设计
微指令格式
微指令编码
  字段直接编码方式。分析相斥、相容性
F0:XXoe （3位） | F1:XXce （3位） | F2:ALU （4位） | F3:Shifter （2位） | F4:AR （2位） | F5:DR （2位） | F6:PC （1位） | F7:M/IO （3位） | F8:BM （3位） | F9: NA （9位）
0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 见表 7.2 | 
1:PCoe | 1:PCce | 1:ADD | 1:SRce | 1:ARoe’ | 1:DRoe’ | 1:PCinc | 1:RD |  | 
2:GRSoe | 2:GRSce | 2:ADDC | 2:SLce | 2:ARce | 2: DRce’ |  | 2:WR |  | 
3:Soe | 3:IRce | 3:SUB | 3:SVce |  | 3:DRce |  | 3:PSWoe |  | 
4:TRoe | 4:TRce | 4:SUBB |  |  |  |  | 4:PSWce' |  | 
5:ARoe | 5:Ace | 5:AND |  |  |  |  | 5:STI |  | 
6:DRoe | 6:PSWce | 6:OR |  |  |  |  | 6:CLI |  | 
7:SPoe | 7:SPce | 7:NOT |  |  |  |  | 7:INTA |  | 
 |  | 8:XOR |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 9:INC |  |  |  |  |  |  | 
 |  | A:DEC |  |  |  |  |  |  | 
微操作控制部分 | 转移方式字段BM | 下址字段NA

## Slide 8: 7.6.3 微程序设计举例
取指令的微程序设计
取操作数的微程序设计
执行阶段的微程序设计

## Slide 9: 取指令阶段微操作序列
AR
PC

## Slide 10: 取指令阶段微操作序列
AR
PC
DR
主存
MM

## Slide 11: 取指令阶段微操作序列
AR
PC
DR
IR
主存
MM

## Slide 12: 取指令的微程序设计
微地址(H) | 微指令(H) | 微指令字段(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
000 | 20080001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | PCoe, ARce
001 | 00069002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 002 | ARoe′, RD, DRce′, PCinc
002 | CC000003 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | DRoe, IRce
003 | 00000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 004 | BM2
F0:XXoe （3位） | F1:XXce （3位） | F2:ALU （4位） | F3:Shifter （2位） | F4:AR （2位） | F5:DR （2位） | F6:PC （1位） | F7:M/IO （3位） | F8:BM （3位） | F9: NA （9位）
0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 0:NOP | 见表 7.2 | 
1:PCoe | 1:PCce | 1:ADD | 1:SRce | 1:ARoe’ | 1:DRoe’ | 1:PCinc | 1:RD |  | 
2:GRSoe | 2:GRSce | 2:ADDC | 2:SLce | 2:ARce | 2: DRce’ |  | 2:WR |  | 
3:Soe | 3:IRce | 3:SUB | 3:SVce |  | 3:DRce |  | 3:PSWoe |  | 
4:TRoe | 4:TRce | 4:SUBB |  |  |  |  | 4:PSWce' |  | 
5:ARoe | 5:Ace | 5:AND |  |  |  |  | 5:STI |  | 
6:DRoe | 6:PSWce | 6:OR |  |  |  |  | 6:CLI |  | 
7:SPoe | 7:SPce | 7:NOT |  |  |  |  | 7:INTA |  | 
 |  | 8:XOR |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 9:INC |  |  |  |  |  |  | 
 |  | A:DEC |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 7.6.2 微地址形成
微指令格式
  每一条微指令中都包含了下一条微指令的地址信息
  由微转移方式BM和下址字段NA共同决定
微操作控制部分 | 转移方式字段BM | 下址字段NA
F0:XXoe （3位） | F1:XXce （3位） | F2:ALU （4位） | F3:Shifter （2位） | F4:AR （2位） | F5:DR （2位） | F6:PC （1位） | F7:M/IO （3位） | F8:BM （3位） | F9: NA （9位）
微地址(H) | 微指令(H) | 微指令字段(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
000 | 20080001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | PCoe, ARce
001 | 00069002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 002 | ARoe′, RD, DRce′, PCinc
002 | CC000003 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | DRoe, IRce
003 | 00000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 004 | BM2

## Slide 14: 7.6.2 微地址形成
微转移方式

## Slide 15: 7.6.2 微地址形成
固定微转移（BM=0）
  下地址NA直接送给微地址寄存器µAR，即µAR=NA
微地址(H) | 微指令(H) | 微指令字段(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
000 | 20080001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | PCoe, ARce
001 | 00069002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 002 | ARoe′, RD, DRce′, PCinc
002 | CC000003 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | DRoe, IRce
003 | 00000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 004 | BM2

## Slide 16: 7.6.2 微地址形成
取指令结束时的三分支微转移（BM=2）
微地址(H) | 微指令(H) | 微指令字段(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
000 | 20080001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 | PCoe, ARce
001 | 00069002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 002 | ARoe′, RD, DRce′, PCinc
002 | CC000003 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 003 | DRoe, IRce
003 | 00000404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 004 | BM2

## Slide 17: 取指令结束时的三分支微转移（BM=2）
JUC-II指令格式采用操作码扩展技术
  双操作数指令，IR15~12不全为零
  单操作数指令，IR15~12全为零且IR11~6不全为零
  无操作数指令，IR15~6全为零
 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
 | OP1 |  | Ms |  | Rs |  | Md |  | Rd | 
 | 15 | 12 | 11 |  |  | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
 | 0000 |  | OP2 |  |  |  | Md |  | Rd | 
 | 15 |  |  |  |  | 6 | 5 |  |  | 0
 | 0000000000 |  |  |  |  |  | OP3 |  |  | 

## Slide 18: 取指令结束时的三分支微转移（BM=2）
微地址形成逻辑依据IR产生，逻辑方程为：
用或门判断OP1和OP2是否为零

## Slide 19: 取指令结束时的三分支微转移（BM=2）
 |  | µAR1 | µAR0
双操作数 | IR15~12不全为零 | 0 | 0
 |  | 0 | 1
单操作数 | IR15~12全为零 且IR11~6不全为零 | 1 | 0
无操作数 | IR15~12全为零 且IR11~6全为零 | 1 | 1

## Slide 20: 取指令结束时的三分支微转移（BM=2）
NA=004H（0 0000 0100）
 | µAR1 | µAR0 | 微地址
双操作数 | 0 | 0 | 004H 005H
 | 0 | 1 | 
单操作数 | 1 | 0 | 006H
无操作数 | 1 | 1 | 007H
高7位由NA给出
低2位依据IR产生

## Slide 21: 7.6.3 微程序设计举例
取操作数的微程序设计

## Slide 23: 取操作数的微程序设计
微指令的图符表示法
  有助于表示微程序分支
微地址(H) | 微指令(H) | 微指令字段(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
004 | 00000A08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 008 | BM5
005 | 00000A08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 008 | BM5

## Slide 24: 取操作数阶段的微程序分支（BM=5）
微转移方式
寻址方式
微地址的最低3位由寻址方式编码给出， 高6位由NA给出。
当NA=008，产生转移地址008、009、00A……

## Slide 25: 取操作数阶段的微程序分支（BM=5）
微转移方式
寻址方式
微地址的最低3位由寻址方式编码给出， 高6位由NA给出。
当NA=028，产生转移地址028、029、02A……

## Slide 26: 教材订正 P222
误
正

## Slide 27: (单字指令) 取源操作数的微程序设计

## Slide 28: （多字指令）取源操作数的微程序设计
微转移方式
寻址方式

## Slide 29: 执行阶段微程序入口地址的形成
JUC-II指令格式采用操作码扩展技术
  双操作数指令，IR15~12为操作码
  单操作数指令，IR11~6为操作码
  无操作数指令，IR5~0为操作码
 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
 | OP1 |  | Ms |  | Rs |  | Md |  | Rd | 
 | 15 | 12 | 11 |  |  | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
 | 0000 |  | OP2 |  |  |  | Md |  | Rd | 
 | 15 |  |  |  |  | 6 | 5 |  |  | 0
 | 0000000000 |  |  |  |  |  | OP3 |  |  | 

## Slide 30: 执行阶段微程序入口地址的形成
依据指令操作码的宽转移（BM=4）
  双操作数指令，IR15~12为操作码
    微程序入口地址：040H~04FH
  单操作数指令，IR11~6为操作码，实际使用IR10~6
    微程序入口地址：060H~07FH
  无操作数指令，IR5~0为操作码，实际使用IR2~0
    微程序入口地址：058H~05FH
 | 8 | 4 | 3 | 0
微地址 | 00100 |  | IR15 IR14 IR13 IR12 | 
 | 8 | 5 | 4 |  |  | 0
微地址 | 0011 |  | IR10 IR9 IR8 IR7 IR6 |  |  | 
 | 8 | 3 | 2 | 0
微地址 | 001011 |  | IR2 IR1 IR0 | 

## Slide 31: 执行阶段微程序入口地址的形成
依据指令操作码的宽转移（BM=4）
  双操作数指令执行阶段微程序入口地址的形成
指令助记符 | 指 令 编 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微地址 | 
 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 二进制 | 16进制
MOV src, dst | 0 | 0 | 0 | 1 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-0001 | 041H
ADD src, dst | 0 | 0 | 1 | 0 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-0010 | 042H
ADDC src, dst | 0 | 0 | 1 | 1 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-0011 | 043H
SUB src, dst | 0 | 1 | 0 | 0 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-0100 | 044H
SUBB src, dst | 0 | 1 | 0 | 1 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-0101 | 045H
CMP src, dst | 0 | 1 | 1 | 0 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-0110 | 046H
AND src, dst | 0 | 1 | 1 | 1 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-0111 | 047H
OR src, dst | 1 | 0 | 0 | 0 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-1000 | 048H
XOR src, dst | 1 | 0 | 0 | 1 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-1001 | 049H
TEST src, dst | 1 | 0 | 1 | 0 | 源地址码 |  |  |  |  |  | 目的地址码 |  |  |  |  |  | 0-0100-1010 | 04AH
84 | 30
00100 | OP
微地址
决定微地址范围
微转移方式

## Slide 32: 双操作数指令执行阶段的微程序设计

## Slide 33: 双操作数指令执行阶段的微程序设计
寄存器寻址
内存寻址
红色：教材P223图7.31订正

## Slide 34: 保存结果时的两分支微转移（BM=7）
依据目的操作数寻址方式
  只有当IR5~3=000时（结果存入寄存器），µAR0=0；
    IR5~3非零时（结果存入存储器），µAR0=1
  如果NA=050H
    寄存器寻址，µAR=050H
    内存寻址，µAR=051H
µAR0 = IR5 + IR4 + IR3

## Slide 35: 指令执行结束时的微转移（BM=1）
根据是否有中断请求且是否允许中断产生两分支
  000H，取指令的微程序
  080H，中断响应的微程序
    以后学习中断时再介绍

## Slide 36: 微程序的优化
CALL指令的执行
  CALL addr ; 子程序调用
    addr指出了子程序的首地址，在DOF阶段EA已经进入AR
    执行的结果就是使程序转到该地址执行，即(AR)→PC
  和JMP指令的不同
    须将返回地址保存在堆栈中，以便通过RET指令返回
    (SP)-1→SP；PC→(SP)
CALL指令执行阶段的微操作
  (SP)-1→SP；PC→M(SP)； EA →PC

## Slide 37: CALL指令执行阶段的微操作
(SP)-1→SP；PC→(SP)；(AR)→PC
SP
A
ALU
SHIFT
AR
在取目的操作数阶段EA已经放入AR

## Slide 38: CALL指令执行阶段的微操作
(SP)-1→SP；PC→(SP)；(AR)→PC
SP
A
ALU
SHIFT
AR
TR

## Slide 39: CALL指令执行阶段的微操作
(SP)-1→SP；PC→(SP)；(AR)→PC
SP
A
ALU
SHIFT
SP
AR
AR
TR

## Slide 40: CALL指令执行阶段的微操作
(SP)-1→SP；PC→(SP)；(AR)→PC
AR
DR
PC
TR

## Slide 41: CALL指令执行阶段的微操作
(SP)-1→SP；PC→(SP)；(AR)→PC
AR
DR
MM
TR

## Slide 42: CALL指令执行阶段的微操作
TR
PC
(SP)-1→SP；PC→(SP)；(TR)→PC

## Slide 43: 微程序的优化
CALL指令执行阶段的微程序
  (SP)-1→SP；PC→(SP)； EA →PC
微地址(H) | 微指令(H) |  |  |  | 微 | 指 | 令 | 字 | 段 |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
07A | F4000090 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 090 | SPoe, Ace
090 | 02B00091 |  |  | A | 3 |  |  |  |  | 0 | 091 | DEC, SVce
091 | B0000092 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 | 092 | ARoe, TRce
092 | 60080093 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 093 | Soe, ARce
093 | 7C000094 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  | 0 | 094 | Soe, SPce
094 | 20030095 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 095 | PCoe, DRce
095 | 00052096 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 096 | ARoe′, DRoe′, WR
096 | 84000200 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 000 | TRoe, PCce

## Slide 44: CALL指令执行阶段微程序的优化
微地址(H) | 微指令(H) |  |  |  | 微 | 指 | 令 | 字 | 段 |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
07A | F4000090 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 090 | SPoe, Ace
090 | 02B00091 |  |  | A | 3 |  |  |  |  | 0 | 091 | DEC, SVce
091 | B0000092 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 | 092 | ARoe, TRce
092 | 60080093 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 093 | Soe, ARce
093 | 7C000094 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  | 0 | 094 | Soe, SPce
094 | 20030095 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 095 | PCoe, DRce
095 | 00052096 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 096 | ARoe′, DRoe′, WR
096 | 84000200 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 000 | TRoe, PCce
微地址(H) | 微指令(H) |  |  |  | 微 | 指 | 令 | 字 | 段 |  |  | 微命令
 |  | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | 
07A | F8000090 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090 | SPoe, Ace
090 | B2B00091 | 5 | 4 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 091 | DEC, SVce, ARoe, TRce
091 | 7C080092 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092 | Soe, ARce, SPce
092 | 20030093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 093 | PCoe, DRce
093 | 84052200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 000 | ARoe′, DRoe′, WR, TRoe, PCce

## Slide 45: 作业
7.15
7.16
7.17
7.18